1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı

Ürünlerin Ticari Adı

AYPAN Beyaz (White)

AYPAN Yeşil (Green)

AYPAN Kırmızı (Red)

AYPAN More

AYPAN D Beyaz (D White)

AYPAN D More

AYPAN D Plus

AYPAN M Yeşil (M Green)

AYPAN M More

AYPAN Fit Beyaz (Fit White)

AYPAN Fit Yeşil (Fit Green)

Üretici

Aytaş Alçı Enerji Maden ve İnşaat San. Tic. A.Ş.

Cevizlidere Cad. No: 5/A Balgat – Ankara – TÜRKİYE

Tel: (+90) 312 473 85 15

Fax: (+90) 312 473 85 25

E-posta: aygips@aygips.com.tr

http://www.aygips.com.tr

Üretim Yeri

Tol Köyü Mevkii

Ankara Bala Kırşehir Yolu, 24. Km.,

Bala – Ankara – TÜRKİYE

Tel: (+90) 883 86 86

Faks: (+90) 883 87 67

2. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi

Tüm Ürünler İçin Genel Bileşim

Kalsiyum sülfat dihidratın iki yüzeyi özel karton ile kaplanır ve az miktarda “nişasta, köpük ajanı, akışkanlaştırıcı” gibi katkı malzemeleri ilave edilir.

Aypan Yeşil: Genel bileşime ilave olarak “wax” içerir.

Aypan Kırmızı: Genel bileşime ilave olarak sentetik elyaf içerir.

Aypan More : Genel bileşime ilave olarak sentetik elyaf ve wax içerir.

Aypan D More : Genel bileşime ilave olarak sentetik elyaf ve wax içerir.

Aypan D Plus : Genel bileşime ilave olarak sentetik elyaf ve wax içerir.

Aypan M Yeşil: Genel bileşime ilave olarak “wax” ve küf önleyici katkılar içerir.

Aypan M More : Genel bileşime ilave olarak sentetik elyaf, wax ve küf önleyici katkılar içerir.

Aypan Fit Yeşil: Genel bileşime ilave olarak “wax” içerir.

3. Tehlikelerin Tanıtımı

Tıraşlandığında veya zımparalandığında açığa çıkan toz; cildi, gözleri ve solunum yollarını rahatsız edebilir.

4. İlk Yardım Tedbirleri

Tıraşlama veya zımparalama sonrası açığa çıkan toz ile ilgili aşağıda listeli ilk yardım tedbirleri dikkate alınmalıdır:

Soluma

Soluyan kişi temiz havaya çıkartılmalıdır.

Cilde Temas

Temas eden bölge temiz su ile durulandıktan sonra sabunlanarak yıkanmalıdır.

Göze Temas

Temiz su ile yıkanmalı ve rahatsızlığın devam ettiği durumlarda tıbbi yardım alınmalıdır.

Yutma

Ağız çalkalanmalı ve bol miktarda su içilmelidir.

Dikkat!

Yukarıdaki uygulamalara rağmen devam eden rahatsızlıklar için tıbbi yardım alınmalıdır.

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri

Alçı; A1 sınıfı (yanmaya katkıda bulunmayan) bir malzemedir. Ancak alçı levhalar, yüzeylerindeki karton sebebi ile A2-s1, d0 sınıfı (yangına önemli ölçüde katkıda bulunmayan) malzemeler olarak belirlenmiştir. Bu sebeple yangına müdahalede standart yöntem ve söndürücüler yeterlidir. Yangına tepki sınıfları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. TS EN 520 A+1 Alçı Levhalar.

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Alçı levha parçaları atık su kanallarını ve akarsuları tıkayabilir, bu sebeple kanallara ve akarsulara karışması önlenmelidir.

7. Kullanma ve Depolama

El ile taşınması gereken alçı levhaların, uzun kenarlarının zemine paralel, kısa kenarlarının zemine dik gelecek şekilde her iki uçta birer kişi ile taşınması tavsiye edilir.

Paletli ve/ya ambalajlı olarak sevk edilen alçı levhaların taşınmasında forklift kullanılmalıdır. Forkliftin taşıma kapasitesinin yeterli ve forklift operatörünün ehliyetli ve tecrübeli olması gereklidir.

Alçı levhalar kuru ve rutubetsiz ortamda, düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde depolanmalıdır. Paletli olarak sevk edilen alçı levhaların üst üste depolanması gerektiği durumlarda devrilmeleri önlemek amacıyla, paletlerin arasına her 50 cm’de bir takoz yerleştirilmesi tavsiye edilir.

Alçı levhalar vücut ağırlığını taşımak amacıyla tasarlanmadıkları için platform olarak veya zeminde kullanılmaya uygun malzemeler değildirler. Uygulayıcıların çalışma esnasında bu hususa dikkat etmesi ve bağımsız destek mekanizmaları ile çalışması gereklidir.

8. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma

Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Zaman Ağırlıklı Ortalama (TWA)’da Eşik Sınır Değer (TLV)

Toplam toz asbest içermediği ve % <1’den az kristal silika içerdiği sürece 10 mg/m_

(ACGIH 2004).

İzin Verilen Maksimum Konsantrasyon (MAK)

(Fibersiz aerosol solunabilme oranı) 6 mg/m_ (DFG 2004).

Kişisel Korunma:

Soluma

Çalışılan alanda yeterli derecede hava sirkülâsyonu olmalı, mümkün değil ise TS EN 149 standardına uygun FFP1S sınıfı toz maskesi kullanılmalıdır.

Göz

Olası temasları önlemek için EN 166 standardına uygun 2A5 sınıfına uygun iş gözlüğü kullanılması tavsiye edilir.

Cilt

Tekrarlanır cilt temaslarını önlemek için uygun nitelikte kapalı iş kıyafeti giyilmelidir.

Eller

Koruyucu iş eldivenleri, rahatsız edici etkileri önleyebilir. Ayrıca koruyucu el kremlerinin kullanılması da yararlı olabilir.

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm

Aypan Alçı Levhalar, iki yüzü özel karton ile kaplı ve çeşitli en, boy ve kalınlıkta, inceltilmiş kenarlı veya küt kenarlı olabilirler. Boyutlara ve ağırlıklara ait detaylı bilgiler için Aytaş Alçı’nın güncel teknik dökümanları takip edilmelidir (başvuru için www.aygips.com.tr veya Tel: 0 312 473 85 15).

Aypan Alçı Levhaların ön yüzünü kaplayan kartonların kalite ve nitelikleri değişmemekle beraber renkleri ve desenleri ürün çeşitlerine göre değişir;

Beyaz Karton - Aypan Beyaz

Yeşil Karton - Aypan Yeşil

Kırmızı Karton - Aypan Kırmızı, Aypan More, AYPAN D More,AYPAN D Plus için kullanılır.

10. Kararlılık ve Tepkime

Kararlı ve beraber kullanıldığı yapı malzemeleri ile tepkimeye girmeyen bir üründür.

11. Toksikolojik Bilgi

Bilinen bir toksikolojik etkisi yoktur.

12. Ekolojik Bilgi

Kararlı ürünlerin bilinen bir yan etkisi yoktur.

13. Bertaraf Bilgileri

Atıkların elden çıkartılması kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcılar, bu konudaki güncel mevzuatı takip etmeli ve uymalıdırlar (mevzuat takibi için bkz: http://www.cevreorman.gov.tr/yasa).

14. Taşımacılık Bilgileri

Taşımacılıkta “tehlikeli madde” kapsamında değildir (bkz ADR Mevzuatı Ek-A/Blm.3).

15. Mevzuat Bilgileri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri için bkz:

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm

Ürün standardı için bkz: TS EN 520 A+1 Alçı Levhalar

16. Diğer Bilgiler

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Aytaş Alçı A.Ş’nin şu anda sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile hazırlanmıştır. Bu doküman, Aytaş Alçı tarafından üretilen Aypan Alçı Levhalar’ın taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik hususları ile bu konulardaki risklere karşı alınacak tedbirleri içerir, ürün karakteristikleri ve garantisi yerine geçmez.

Bu doküman, sağlık ve güvenlik için asgari bilgileri içermektedir. Kullanıcının çalışma sahasında karşılaşabileceği, iş güvenliğine ilişkin risklerin hepsi tahmin edilemeyeceği için alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerinin tümünü içermez. Özetle kullanıcının iş sahasında yapması gereken risk değerlendirmesi işleminin yerine geçmez ve/ya risk değerlendirmesi için tek başına kullanılamaz.

Aytaş Alçı Levhalar; Aytaş Alçı A.Ş.’nin teknik dokümanlarında tanımlanan amaçlar çerçevesinde kullanılmaları için tasarlanmıştır. Ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere ve güncel teknik dokümanlara ulaşmak için Teknik Destek servisimize veya www.aygips.com.tr adresine başvurulmalıdır. Değişikliklerin ve güncel dokümanların takibi kullanıcıların sorumluluğundadır.